| Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- |
| 1. 1 Identifikátor výrobku |
| Obchodní název | PROFILEP 295 |
| Číslo CAS | U těchto směsí se nepoužívá. |
| Číslo ES | U těchto směsí se nepoužívá. |
| Registrační číslo REACH | U směsí se neuvádí. |
| Další názvy | Nejsou |
| 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití | Disperzní lepidlo pro lepení sportovních povrchů z PVC a gumy, pro lepení PVC lamel (THERMOFIX), lepení PVC na stěnu. Nedoporučená použití: neuvedena. |
| 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
| Výrobce | CHEMOS Slovakia, s.r.o |
| Adresa | Krušovská 4265, SK-95501 Topoľčany, Slovensko |
| Telefon | 00421 (0) 38 536 7711 |
| Fax | 00421 (0) 38 522 7000 |
| Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list | chemos@chemos.sk jpokoj@seznam.cz |
| Na trh v ČR uvádí | CHEMOS Import plus s.r.o. |
| Adresa | Pražákova 512/52, 619 00 Brno-Horní Heršpice |
| Telefon | 00420 544 500 013 |
| Fax | 00420 543 216 941 |
| Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list | chemosimp@volny.cz |
| 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace | Toxikologické informační středisko v Praze Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Tel. +420 224 919 293 |

| Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti |
| --- |
| 2.1 Klasifikace látky nebo směsi | Tento výrobek je klasifikován v souladu se zněním. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP postupem podle Směrnice pro nebezpečné přípravky (1999/45/ES) a zákona č. 350/2011 Sb. jako nebezpečný. Klasifikace: Dráždivý, senzibilizující, nebezpečný pro životní prostředí (bez symbolu) R-věty: 38-43-52/53 Pozn.: Plné znění uvedených R vět je uvedeno níže |
| 2.2. Prvky označení |  |
| Symbol: | Xi Dráždivý |
| Další povinně uváděné údaje | Nevyžaduje se. |
| Obsahuje: | Fenol. styrenovaný, kalafuna. |
| R-věty: 38-43-52/53 | 38 Dráždí kůži 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí |
| S-věty: 2-24-37-46-61 | 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 24 Zamezte styku s kůží 37 Používejte vhodné ochranné rukavice 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy |

| 2.3 Další nebezpečnost | Výsledky posouzení PBT a vPvB: Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení 1907/2006/ES, složky nejsou uvedeny na kandidátské seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Nebezpečné účinky na zdraví: Obsahuje senzibilizující složky – fenol styrenovaný. Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít k mírnému podráždění až k alergické reakci pokožky. Při požití větších množství bolesti břicha, zvracení a průjem. Nebezpečné účinky na životní prostředí. Směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí - škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevytvrzené lepidlo obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí a nemělo by se proto dostat mimo určené použití volně do životního prostředí. Po vytvrzení není směs nebezpečná. |
| --- | --- |

| Oddíl 3. Složení/informace o složkách |
| --- |
| 3.1 Chemická charakteristika | Směs obsahující následující nebezpečné složky: |
| 3.2 Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí |
| Název složky | Vápenec 1)2) | Fenol, styrenovaný 1) | Kalafuna 2) Složitá směs získávaná ze dřeva zvláště borovicového. Obsahuje především pryskyřičné kyseliny a modifikované pryskyřičné kyseliny, jako jsou dimery a dekarboxylované pryskyřičné kyseliny. Zahrnuje i kalafunu stabilizovanou katalytickou disproporcionací. | Ethan-1,2-diol (ethylenglykol) 2)3) | Formaldehyd 2) | Reakční směs složená z těchto látek: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3- on [ES č. 247 - 500-7] a 2 - methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220 -239-6 (3:1) | Hydroxid draselný 2) |
| Koncentrace | 25-35 % hm.. | 6-16 %hm. | 1-7 % hm | < 0,013 % hm | < 0,0053 % hm | < 0,015 % hm | < 0,2 % hm |
| CAS | 1317-65-3 | 61788-44-1 | 8050-09-7 | 107-21-1 | 50-00-0 | - | 1310-58-3 |
| ES | 215-279-6 | 262-975-0 | 232-475-7 | 203-473-3 | 200-001-8 | 55965-84-9 | 215-181-3 |
| Indexové číslo | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
| Registrační číslo | není | 02-2119629611-43-0000 | dosud nepřiděleno | dosud nepřiděleno | dosud nepřiděleno | dosud nepřiděleno | dosud nepřiděleno |
| Klasifikace podle 67/548/EHS 1999/45/ES | není nebezpečná látka | Xi; R38 Sens.; R43 N; R 51/53 | Sens.; R43 | Xn;R22 | Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25 C; R34 R43 | T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53 | Xn; R22 C; R35 |
| Klasifikace podle 1272/2008/ES | není nebezpečná látka | Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic. Chronic 2; H411 | Skin Sens. 1; H317 | Acute Tox. 4; H302 | Carc. 2 Acute Tox. 3 Skin Corr.1B Skin Sens. 1 Pozn. B, D (Pro složku ve směsi nejsou relevantní) | Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr.1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | Met. Corr.1* Acute Tox. 4 Skin Corr.1A |
| Poznámky: Plné znění uvedených R a H vět je uvedeno v oddíle 16. 1) Uvedené látky nemají předepsanou klasifikaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP 2) Uvedené látky mají předepsané hygienické limity v pracovním prostředí – viz odd. 8. 3) Látky s expozičním limitem Společenství v pracovním prostředí. * Klasifikace výrobce |

| Oddíl 4. Pokyny pro První POMOC |
| --- |
| 4.1 Popis první pomoci |
| Pokyny pro první pomoc |
| Vdechnutí | okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv) zajistěte postiženého proti prochladnutí zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky |
| Styk s kůží | odložte potřísněný oděv omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon zajistěte lékařské ošetření Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření. |
| Styk s okem | ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte výplach provádějte nejméně 10 minut zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření. |
| Požití | NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu) Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic) pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety) u osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. |
| 4.1.2 Doplňující údaje | a) Okamžitá lékařská pomoc po požití a při obtížích s dýcháním. Může vyvolat senzibilizaci kůže. b) V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch. c) Odstranit potřísněné části oděvu. d) Osobám, které poskytují první pomoc, se doporučují osobní ochranné prostředky: |
| 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Směs dráždí kůži. Může způsobit senzibilizaci při styku s kůží. |
| 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření | Není známa žádná specifická terapie. Použijte podpůrnou a symptomatickou léčbu. Postupujte opatrně při zvracení a výplachu žaludku |

| Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru |
| --- |
| 5.1 Hasiva | Vhodná: Nehoří, hasicí prostředky přizpůsobte okolnímu požáru. Nevhodná: Neuvádějí se. |
| 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi | Neuvádí se. |
| 5.3 Pokyny pro hasiče | Neuvádí se. |

| Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku |
| --- |
| 6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
| 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze | Místo úniku důkladně vyvětrat. Nechráněné osoby se ihned vzdálí z místa úniku. |
| 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze | Dodržujte předpisy pro ochranu osob a bezpečnost při práci. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V závislosti na rozsahu úniku použijte přiměřené ochranné prostředky (viz. 8.2). Nechráněné osoby ihned vykažte z místa havárie. V uzavřených prostorách zajistěte dobrou ventilaci. |
| 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí | Pokud je to bezpečné, okamžitě odstraňte zdroj/příčinu úniku. Zabraňte proniknutí do půdy, kanalizace, povrchových a spodních vod. |
| 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění | Zbytky shromážděte do připravené nádoby - uzavíratelných kontejnerů. Kontejnery musí být označeny. Likvidovat ve smyslu platných předpisů, jako nebezpečné odpady. Zasažené místo dočistit velkým množstvím vody. |
| 6.4 Odkazy na jiné oddíly | Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8. Zneškodnění odpadů – odd. 13. |

| Oddíl 7. Zacházení a skladování |
| --- |
| 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení |
| 7.1.1 Konkrétní doporučení | Při práci zabezpečte účinnou ventilaci. Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou a sliznicemi. Dodržujte předpisy pro ochranu osob a bezpečnost při práci. Manipulujte tak, aby nedošlo k úniku. |
| 7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci | Po manipulaci se důkladně omyjte. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho před opětovným použitím. Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používat osobní ochranné prostředky (viz odd. 8). Před vstupem do prostor pro stravování si odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Po skončení práce s výrobkem, před přestávkami a před jídlem si umyjte ruce a obličej. Znečištěný oděv ihned převléci za čistý. |
| 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí | Uchovávejte uzavřené v originálních obalech nebo ve správně označených a utěsněných náhradních obalech. Skladujte v prostorách chráněných před povětrnostními vlivy, chraňte před přímým slunečním světlem a intenzivními zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Teplota skladování 5 až 50 °C. |
| 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití | Směs nemá jiné zvláštní použití než použití uvedené v bodě 1.2 |

| Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky |
| --- |
| 8.1 Kontrolní parametry | Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, příloha č. 2: |
| Látka | CAS | PELC mg.m-3 | Poznámky |
| Vápenec, mramor |  | 10,0 |  |
| Látka | CAS | PEL | NPK-P | Poznámky |
|  |  | mg.m-3 |  |
| Ethan-1,2-diol (ethylenglykol) | 107-21-1 | 50 | 100 | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek.na kůži |
| Formaldehyd | 50-00-0 | 0,5 | 1 | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek.na kůži Látka má senzibilizační účinek. |
| Hydroxid draselný | 1310-58-3 | 1 | 2 |  |
| Kalafuna – prach, dým | 8050-09-7 | 1 |  | senzibilizační účinek |
| Směrné limitní hodnoty expozice při práci podle Směrnice 2000/39/ES a 2006/15/ES: |
| Chemická látka | CAS | NPEL | Poznámka |
|  |  | průměrný | krátkodobý |  |
|  |  | ppm | mg.m-3 | ppm | mg.m-3 |  |
| Ethan-1,2-diol (ethylenglykol) | 107-21-1 | 20 | 52 | 40 | 104 | Může se lehce absorbovat kůží. |
| DNEL: nestanoveno PNEC: nestanoveno |
| 8.2 Omezování expozice |  |
| 8.2.1 Vhodné technické kontroly | Zajistěte dostatečné větrání. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po ukončení práce a během přestávek si umyjte ruce. Svlékněte použité pracovní oblečení, osprchujte se a použijte čisté oblečení. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi, snažte se předcházet kontaktu s pokožkou. |
| 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |
| Osobní ochranné prostředky |  |
| Ochrana očí a obličeje | Zabraňte vniknutí do očí. Pokud při práci hrozí vniknutí do očí, noste vhodné těsné brýle nebo štít (EN 166). |
| Ochrana kůže - ochrana rukou | Při stálé práci noste vhodné gumové rukavice (ČSN EN 374) odolné vůči chemikáliím a přiměřeně nepropustný ochranný oděv a boty (ČSN EN ISO 20345). Doporučuje se: ochranný index 6, odpovídající> 480 minutám doby průniku podle EN 374: Doporučený materiál: nitrilkaučuk 0,4 mm, chloroprenkaučuku 0,5 mm, polyvinylchlorid 0,7 mm a jiné. Poznámka: Při volbě ochranných rukavic pro konkrétní aplikace a doby expozice byste měli brát v úvahu všechny faktory pracovního prostředí, jako jsou: další používané chemikálie, fyzikální faktory (možnost proříznutí, přetržení, tepelná ochrana), jakož i specifikace výrobce |
| Ochrana kůže - jiná ochrana | Běžný pracovní oděv. |
| Ochrana dýchacích cest | Při obvyklém způsobu použití není nutná. V případě nedostatečného větrání používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. |
| Tepelné nebezpečí | Nehrozí při běžném používání. |
| 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí | Při skladování a manipulaci zajistěte těsnost obalů. Skladovací a manipulační prostory vybavte prostředky na sanaci úniku. Věnujte pozornost oddílům 6 a 12. Dodržujte pokyny zákona o ochraně ovzduší a vodního zákona. |

| Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti |
| --- |
| Údaje uvedeny pro složky. |
| 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
| a) vzhled | Pevná látka, krémově bílá |
| b) zápach | Neuveden. |
| c) prahová hodnota zápachu | Neuvedena. |
| d) pH | vápenec: 8,5-9,5 (100 g/l/20°C) (DIN ISO 787/9) hydroxid draselný: 14 (100 g/l při 20°C) |
| e) bod tání / bod tuhnutí | Neuveden. |
| f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | hydroxid draselný: 1327°C |
| g) bod vzplanutí | fenol, styrenovaný: 186°C (ISO 2719) kalafuna: 180°C |
| h) rychlost odpařování | Nestanovena |
| i) hořlavost (pevné látky, plyny) | Vápenec: Nehořlavý. |
| j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | Neuvedeny |
| k) tlak páry | hydroxid draselný: 0 hPa |
| l) hustota páry | Neuvedena. |
| m) relativní hustota | fenol, styrenovaný: 1,08 g/cm3 (DIN 51757) kalafuna: 1,065-1,077 g/cm3 vápenec: 2,6-2,8 (20°C) (DIN ISO 787/10) hydroxid draselný: 2,04 g/cm3 (20°C) |
| n) rozpustnost | fenol, styrenovaný: nemísitelný nebo slabě mísitelný s vodou kalafuna: nerozpustná ve vodě vápenec: rozpustnost ve vodě: ,018 g/l (75°C) (DIN ISO 787/8) hydroxid draselný: rozpustnost ve vodě: 1120 g/l (20°C) |
| o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | fenol, styrenovaný: logPow > 4 vápenec: < 1 (odhad) |
| p) teplota samovznícení | Neuvedena |
| q) teplota rozkladu | vápenec: nad 826°C |
| r) viskozita | fenol, styrenovaný: dynamická viskozita (25°C): 400-1400 mPas (DIN 53019) |
| s) výbušné vlastnosti | fenol, styrenovaný: Páry mohou vytvářet výbušnou směs se vzduchem. vápenec: není výbušný |
| t) oxidační vlastnosti | Nemá |

| 9.2. Další informace |  |
| --- | --- |
| Neuvedeny. |  |

Pozn.:

„Neuvádí se“: údaj nerelevantní pro výrobek

„Neuveden“: údaj není dispozici.

| Oddíl 10. Stálost a reaktivita |
| --- |
| 10.1 Reaktivita | Neuvádí se. |
| 10.2 Chemická stabilita | Neuvádí se. |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí | Neuvádí se. |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit | Neuvádí se. |
| 10.5 Neslučitelné materiály | Neuvádí se. |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu | Neuvádí se. |

| Oddíl 11. Toxikologické informace |
| --- |
| 11.1 Informace o toxikologických účincích Složky: Vápenec: Akutní toxicita: LD50, orálně, krysa: ≥ 5000 mg / kg Fenol, styrenovaný: Akutní toxicita: LD50, orálně, potkan:> 2000 mg / kg (OECD 423) LD50, dermálně, potkan:> 2000 mg / kg (OECD 402) LC50, inhalačně, potkan:> 4,9 mg / l (OECD 403, aerosoly) NOAEL (28 d), inhalačně, potkan:> 1000 mg / kg / d (OECD 410) Podráždění kůže: dráždivý (králík, OECD 404) Podráždění očí: není dráždivý (králík, OECD 405) Senzibilizace kůže: senzibilizující (OECD 429, LLNA) Mutagenita zárodečných buněk: není mutagenní. Kalafuna: Akutní toxicita: LD50, orálně, potkan: 3,0 mg / 5 h LD50, orálně, myš: 2,2 mg / kg LC50, inhalačně, potkan: 110 mg/m3 Senzibilizace kůže: senzibilizující Při kontaktu s očima může způsobit zarudnutí a podráždění očí. Při vdechnutí může vyvolat kašel a slzení očí, kýchání a dušnost. Po požití může způsobit nevolnost a zvracení. Ethan-1 ,2-diol: Akutní toxicita: LD50, orálně, krysa: 761 mg / kg Mutagenita zárodečných buněk: Ames test: negativní Formaldehyd: Akutní toxicita: LD50, orálně, krysa: 600-700 mg / kg LD50, dermálně, králík: 270 mg / kg LC50, inhalačně, krysa: 0,578 mg / l (4h, plyny) Poleptání kůže / podráždění kůže: žíravý Senzibilizace kůže: senzibilizující Mutagenita zárodečných buněk: Ames test: pozitivní Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - opakovaná expozice: NOAEL (28 d, samci, samice), orálně, krysa: 25 mg / kg NOAEL (28 d, samci), inhalačně (plyn), krysa: <0,006 g/m3 Karcinogenita: Možnost karcinogenního účinku. Reakční směs složená z těchto látek: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1) Akutní toxicita: LD50, orálně, krysa: 53 mg / kg LC50, inhalačně, krysa: 330 mg/m3 (4h, prachy a páry) Poleptání kůže / podráždění kůže: žíravý Senzibilizace kůže: senzibilizující Hydroxid draselný: Akutní toxicita: LD50, orálně, potkan: 333 mg / kg Poleptání kůže / podráždění kůže: silné leptavé účinky Zdroj dat: BL složek směsi |
| Směs: |  |
| Akutní toxicita | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |
| Dráždivost | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |
| Poleptání/žíravost | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |
| Senzibilizace | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |
| Toxicita – opakovaná expozice | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |
| Karcinogenita | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |
| Toxicita pro reprodukci | Pro směs nestanovena. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. |

| Oddíl 12. Ekologické informace |
| --- |
| Údaje jsou uvedeny pro složky směsi. |
| 12.1 Toxicita pro vodní organismy | Informace pro směs není k dispozici. Škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Toxicita složek: Začátek formuláře Fenol, styrenovaný: EL50 (48 h, dafnie): 1-10 mg / l (OECD 202) EL50 (72 h, řasy): 3,14 mg / l (OECD 201) LL50 (96 h, ryby): 14,8 mg / l (OECD 203) Formaldehyd: LC50 (96 h, ryby): 41 mg / l (Danio rerio) EC50 (48 h, dafnie): 5,8 mg / l (Daphnia pulex) IC50 (24 h, řasy): 14,7 mg / l (Scenedesmus quadricauda) IC50 (3 h, bakterie - aktivovaný kal): 20,4 mg / l (OECD 209) Reakční směs složená z těchto látek: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1): LC50 (96 h, ryby): 0,19 mg / l (Oncorhynchus mykiss) EC50 (48 h, dafnie): 0,16 mg / l IC50 (72 h, řasy): 0,018 mg / l (Selenastrum capricornutum) Hydroxid draselný: LC50 (24 h, ryby): 80 mg / l |
| 12.2 Perzistence a rozložitelnost | Údaje pro směs nejsou k dispozici. Fenol, styrenovaný, není lehce biologicky odbouratelný. Uhličitan vápenatý není biologicky odbouratelný. Formaldehyd je lehce biologicky odbouratelný (90% za 28 dní - OECD 301D). Hydroxid draselný je těžko biologicky odbouratelný. |
| 12.3 Bioakumulační potenciál | Údaje pro směs nejsou k dispozici. Formaldehyd a reakční směs složená z těchto látek: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2 - methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1), mají nízký bioakumulační potenciál. |
| 12.4 Mobilita v půdě | Údaje pro směs nejsou k dispozici. |
| 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB | Informace o provedení posouzení nejsou k dispozici. |
| 12.6 Jiné nepříznivé účinky | Nejsou známy. |

| Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování |
| --- |
| 13.1 Metody nakládání s odpady | Odpad nebo nevyužité zbytky předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění (podle pokynů výrobce). Metody zneškodňování látky nebo směsi: Zneškodnit ve smyslu vyhlášky o odpadech. Nespotřebovaný produkt neodstraňovat společně s odpady z domácností. Zneškodnit v certifikované sběrně odpadů. Podle Evropského katalogu odpadů jsou nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro jeho použití. Kód odpadu musí přidělit uživatel na základě jeho konkrétního použití. Odstraňování prostřednictvím kanalizace: zakázáno. Zařazení odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů): Provádí původce odpadů na základě skutečného způsobu vzniku odpadu v závislosti na specifických podmínkách použití výrobku. Příklad zařazení: 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kat. N . Použitá absorpční činidla: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, kat N.. |
| 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu | Po důkladném vyprázdnění je možno obal recyklovat. Použitý obal se zbytky výrobků odkládat na shromaždišti nebezpečných odpadů. Zařazení obalů: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kat. N |
| 13.3 Právní předpisy o odpadech | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) Vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady |

| Oddíl 14. INFORMACE pro přepravU |
| --- |
| 14.1 Číslo OSN | Nerelevantní. |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku |  |
| Silniční přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG | Let. přeprava ICAO/IATA |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |
| Silniční přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG | Let. přeprava ICAO/IATA |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler) |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Klasifikační kód |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Bezpečnostní značka |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Jiné poznámky |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| 14.4 Obalová skupina |  |
| Silniční přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG | Let. přeprava ICAO/IATA |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | Nerelevantní. |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Nerelevantní. |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC | Nerelevantní. |

Oddíl 15. INFORMACE o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně limitů PEL a NPK (viz čl. 8). Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH). Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP) Směrnice 67/548/EHS (DSD) – Směrnice o nebezpečných látkách Směrnice 1999/45/ES (DPD) – Směrnice o nebezpečných přípravcích

| 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti |
| --- |
| Nebylo prováděno. |  |

| Oddíl 16. Další informace |
| --- |
| Údaje o změnách a revizích |  |
| Č. revize | Verze BL | Datum | Provedené změny |
| 0 | 1.0 | 01.12.2012 | Nový bezpečnostní list pro výrobek s obsahem nebezpečných složek uvedených v odd. 3.2, dodávaný počínaje datem vydání tohoto bezp. listu. |
| Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |
| T Xi Xn C Repr.kat. 3 N Carc. cat. 2 Muta. kat. 2 Sens. Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute tox. 3 Acute tox. 4 Carc. 1B Skin Corr. 1A Skin. Corr. 1B Met. Corr. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 | Toxický Dráždivý Zdraví škodlivý Žíravý Toxický pro reprodukci kat. 3 Nebezpečný pro životní prostředí Karcinogenní, kategorie 2 Mutagenní, kategorie 2 Senzibilizující Podráždění kůže, kategorie 2 Senzibilizace kůže kat. 1 Akutní toxicita, kat. 3 Akutní toxicita, kat. 4 Karcinogenita,.kat. 1A Poleptání kůže, kat. 1A Poleptání kůže, kat. 1B Látky žíravé pro kovy, kat. 1B Nebezpečnost pro vodní prostředí akutní kategorie 2 Nebezpečnost pro vodní prostředí chronická kategorie2 |
| NPK-P PEL TWA Nejvyšší přípustná hodnota expozice PBT vPvB VOC DNEL PNEC | Nejvýše přípustná koncentrace - pracovní Nejvyšší přípustný expoziční limit Nejvyšší přípustná hodnota expozice Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní Těkavé organické látky Odvozené hladiny, při kterých nedochází k nežádoucím účinkům Předpokládaná koncentrace, při které nedochází k žádným účinkům. |
| Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |
| Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů uvedených v bezpečnostním listě „Karta bezpečnostných údajov: PROFILEP 295”, výrobce CHEMOS Slovakia, s.r.o, vyd. 22.11..2012, revize: -, a dále na podkladě platných právních předpisů ČR a EU. Pokyny pro první pomoc uvedené v odd. 4. převzaty z materiálu: Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, aut.: doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem. Zdroj: www.pracovni-lekarstvi.cz. |
| V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace: |
| Převzaty údaje bezpečnostního listu dodavatele ze země EU. Kontrola klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (1999/45/ES). |
| Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno: |
| R22 Zdraví škodlivý při požití. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R34 Způsobuje poleptání. R35 Způsobuje těžké poleptání. R38 Dráždí kůži. R40 Podezření na karcinogenní účinky R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R50/53 Vysocetoxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. H290 Může byt korozivní pro kovy. H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny H400 Vyxsoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí Pokyny pro nakládání s výrobkem zahrnout do školení o bezpečnosti práce na pracovišti. |
| Další informace |
| Doporučená omezení z hlediska použití: Látka / směs by neměla byt použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky / směsi se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Účel bezpečnostního listu: Cílem bezpečnostního listu je umožnit uživatelům přijmout nezbytná opatření související s ochranou zdraví a bezpečnosti na pracovišti as ochranou životního prostředí. Tento bezpečnostní list svým obsahem odpovídá požadavkům Přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. |

Konec bezpečnostního listu.